EVALUASI INSTALASI PENGOLAHAAN AIR LINDI

DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH ( TPAS )

SIMPANG KANDIS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Enda Kartika Sari1*, Lucyana2

Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Baturaja

*Coresponding Author , Email: endaunbara@gmail.com

ABSTRAK

Air lindi  merupakan air dengan konsentrasi kandungan organik yang tinggi yang terbentuk dalam landfill akibat adanya air hujan yang masuk ke dalam landfill. Cairan ini sangat berbahaya karena selain kandungan organiknya tinggi, juga dapat mengandung unsur logam (seperti Zn, Hg). Setiap hari volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai sekitar 180 m3 perhari atau sampah mencapai 50 ton/harinya. Air lindi yang di hasilkan di bak penambungan semakin banyak  dan berlimpah ditambah lagi bila hujan terjadi terus menerus. Semakin bertambahnya timbulan sampah setiap harinya akan mempengaruhi kinerja instalasi saluran air lindi, dan berpengaruh terhadap penampungan debit air lindi yang dihasilkan dari TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi instalasi pengolahan air lindi di TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah menghitung besarnya debit lindi yang dihasilkan dari TPAS Simpang Kandis, dengan melakukan pengukuran secara langsung serta melakukan perhitungan debit lindi dengan metode rasional, mengevaluasi kondisi instalasi pengolah lindi eksisting, dan kinerja dari instalasi pengolah lindi dan mengoptimalisasi instalasi pengolah lindi TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil yang didapatkan kondisi sampah dan air lindi TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering sudah melebihi dinding geotekstil. Pipa yang di rancang untuk kepermukaan tidak semuanya muncul di permukaan. Penimbunan tanah, waktu dan tinggi atau volume sampahnya tidak sesuai dengan Standar Operational yang sudah direncanakan.

Kata Kunci : Air lindi:Instalasi Pengolahan;Tempat Pembuangan Akhir Sampah

ABSTRACT

Leachate is water with a high concentration of organic content is formed in landfills due to rainwater entering the landfill. This liquid is very dangerous because in addition to its high organic content, it can also contain metal elements (such as Zn, Hg). Every day the volume of waste produced in Ogan Komering Ulu Regency reaches around 180 m3 per day or waste reaches 50 tonnes / day. The leachate produced in the tubing is more abundant and more abundant when it rains continuously. The increasing number of waste generation every day will affect the performance of the leachate drainage installation, and affect the storage of leachate discharge produced from TPAS Simpang Kandis, Ogan Komering Ulu Regency. The research objective was to evaluate the leachate treatment plant at the Simpang Kandis TPAS, Ogan Komering Ulu Regency. Data processing and analysis carried out is to calculate the amount of leachate discharge generated from TPAS Simpang Kandis, by taking direct measurements and calculating the leachate discharge using rational methods, evaluating the conditions of the existing leachate processing plant, and the performance of the leachate processing installation and optimizing the leachate processing installation TPAS Simpang Kandis, Ogan Komering Ulu Regency. The results obtained were the conditions of garbage and leachate at TPAS Simpang Kandis, Ogan Komering Ulu Regency, which had exceeded the geotextile wall. Pipes that are designed for the surface do not all appear on the surface. Landfill, time and height or volume of waste are not in accordance with the planned Operational Standards.

.

Keywords : Leachate: Processing Plant; Final Waste Disposal Site (TPAS)

PENDAHULUAN

Lindi adalah limbah cair sebagai akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan limbah/sampah kemudian membilas dan melarutkan materi yang ada dalam timbunan tersebut, sehingga memiliki variasi kandungan polutan organik dan anorganik. Instalasi pengolahan limbah lindi adalah instalasi yang memproses limbah lindi agar bila dibuang ke sungai tidak mencemari lingkungan.Dampak negatif air lindi adalah dapat membunuh biota-biota yang ada di sungai,pencemaran air tanah, terutama di daerah yang curah hujan dan muka air tanahnya tinggi. ( Saleh, C dan Purnomo H, 2014 ).

Air lindi (Leachate) merupakan air dengan konsentrasi kandungan organik yang tinggi yang terbentuk dalam landfill akibat adanya air hujan yang masuk ke dalam landfill. Dan cairan ini sangat berbahaya karena selain kandungan organiknya tinggi, juga dapat mengandung unsur logam (seperti Zn, Hg). Jika tidak ditangani dengan baik, air lindi dapat terserap dalam tanah sekitar landfill kemudian dapat mencemari air tanah di sekitar landfill (Einstein,A,  2019).

Beberapa faktor yang mempengaruhi air lindi antara lain jenis sampah, komposisi sampah, ukuran partikel tanah, tingkat pemadatan tanah, hidrologi, iklim, usia TPA dan lokasi TPAS itu sendiri. Operasional  pengolahan limbah lindi harus dilakukan dengan teknik dan system yang tepat sehingga tidak memberikan dampak pencemaran limbah beracun dan berbahaya terhadap lingkungan. karakteristik air lindi yang terdapat pada proses pengolahan air limbah cair di TPAS serta unit operasi yang dimiliki sehingga pemantauan proses pengolahan air limbah lindi pada operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) TPAS dapat diketahui guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan pada wilayah TPAS (Alfiandy, 2003).

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Simpang Kandis Adalah salah satu tempat pembuangan akhir sampah terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Luas lahan yang di pakai untuk tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Simpang Kandis  Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas 33 hektar dari sejak mulai beroperasi pada tahun 2014 hingga sekarang. Setiap hari volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai sekitar 180 m3 perhari atau sampah mencapai 50 ton/harinya (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2019)

Setiap tahunnya sampah yang di hasilkan semakin meningkat sesuai perkembangan penduduk setempat. Sampah yang setiap hari bertambah dan menumpuk di tempat lokasi pembuangan akhir sampah menyebabkan bau yang tidak sedap dan air lindi yang dihasilkan pun semakin banyak (Pichtel, J, 2005). Air lindi yang di hasilkan di bak penambungan semakin banyak  dan berlimpah ditambah lagi bila hujan terjadi terus menerus. Air lindi keluar dari bak penampungan mengalir ke tanah di sekitar lokasi sehingga berdampak kepada kondisi disekitar lokasi terutama ke sumur-sumur masyarakat. Semakin bertambahnya timbulan sampah setiap harinya akan  mempengaruhi kinerja instalasi saluran air lindi, dan berpengaruh terhadap penampungan debit air lindi yang dihasilkan dari TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap instalasi air lindi apakah masih layak untuk digunakan atau perlu dilakukan perencanaan baru instalasi pengolahan air lindi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana evaluasi instalasi pengolahan air lindi di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi instalasi pengolahan air lindi di tempat pembuangan akhir sampah ( TPAS ) Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)  Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang dilakukan adalah pengamatan langsung di lapangan melalui pengukuran-pengukuran debit air lindi, kondisi instalasi pengolah lindi dan kinerja dari instalasi pengolah lindi tersebut.  Data yang diperlukan terdiri dari  data primer dan sekunder. Data primer atau data yang langsung di ambil untuk perencanaan ini meliputi: data eksisting wilayah study, data debit primer lindi. Pengambilan data primer ini dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu dengan mengukur dimensi kolam secara langsung, mengukur debit lindi secara langsung dengan menggunakan bantuan alat yang telah disediakan dan data tinggi muka air. Data sekunder antara lain : Data administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu, kependudukan, kondisi prasarana dan sarana eksisting pengolahan sampah TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah menghitung besarnya debit lindi yang dihasilkan dari TPAS Simpang Kandis, dengan melakukan pengukuran secara langsung serta melakukan perhitungan debit lindi dengan metode rasional, mengevaluasi kondisi instalasi pengolah lindi eksisting, dan kinerja dari instalasi pengolah lindi dan mengoptimalisasi instalasi pengolah lindi TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Existing Lokasi Penelitian

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu kondisinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kondisi yang terjadi saat ini adalah air lindi tidak semuanya masuk ke instalasi perpipaan hingga ke bak penampungan. Hal ini dikarenakan berlapis-lapisnya timbunan tanah sehingga instalasi perpipaanya tidak semuanya sampai ke permukaan. Sampah dan timbunan sudah melebihi ketinggian geotekstil yang ada sehingga air lindi tumpah ke permukaan tanah disekeliling lokasi.Perencanaan awal peta zona TPAS Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat pada Gambar 1.

Instalasi existing

Instalasi existing terlihat bahwa pipa yang berfungsi untuk instalasi pengaliran air lindi ada 7 pipa dari 13 pipa yang ada, itupun dalam kondisi pipa yang tertumpuk oleh sampah di landfill. Salah satu penyebab air lindi tidak semuanya masuk ke instalasi perpipaan adalah kondisi pipa yang tidak baik dan tidak tidak terawat di lokasi landfill, sehingga air lindi yang seharusnya mengalir di pipa tidak teralirkan dengan baik, air lindi justru mengalir ke tanah disekitar lokasi dan bahkan diperkebunan milik penduduk. Instalasi existing dapat dilihat pada Gambar 2. Kolam penampungan berjumlah 13 kolam dengan kondisi kolam sebagai berikut:

- Kolam 1 dengan panjang 5 m, lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 1 ini sebagai tempat atau wadah air lindi pertama dari sampah yang terbilas air hingga mengalir ke perpipaan dalam ladfil. Kolam 1 penuh dengan material seperti pasir, kerikil dan lumpur. Ada buah pintu buka tutup untuk mengatur pengendalian air dari kolam satu ke kolam dua.

- Kolam 2 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 2 ini sebagai tempat atau wadah air lindi kedua merupakan limpahan dari kolam 1 dengan tinggi air lindi mencapai 130 cm air lindi, tinggi lumpur 70 cm.

- Kolam 3 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Dimana kolam 3 ini sebagai tempat atau wadah air lindi kedua limpahan dari kolam 2 dengan tinggi air lindi mencapai 140 cm air lindi, tinggi lumpur 60 cm.

- Kolam 4 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 4 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 4 limpahan dari kolam 3 dengan tinggi air lindi mencapai 140 cm air lindi, tinggi lumpur 60 cm.

- Kolam 5 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 5 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 5 limpahan dari kolam 4 dengan tinggi air lindi mencapai 140 cm air lindi, tinggi lumpur 60 cm.

- Kolam 6 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 6 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 6 limpahan dari kolam 5 dengan tinggi air lindi mencapai 150 cm air lindi, tinggi lumpur 50 cm.

- Kolam 7 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 7 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 7 limpahan dari kolam 6 dengan tinggi air lindi mencapai 150 cm air lindi, tinggi lumpur 50 cm.

- Kolam 8 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 8 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 8 limpahan dari kolam 7 dengan tinggi air lindi mencapai 150 cm air lindi, tinggi lumpur 50 cm.

- Kolam 9 dengan panjang 7,5 m dan lebar 4 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 9 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 9 limpahan dari kolam 8 dengan tinggi air lindi mencapai 150 cm air lindi, tinggi lumpur 50 cm. Disediakan dua buah pintu buka tutup untuk mengendalikan arus air lindi dari kolam sembilan ke kolam penyaring hingga ke kolam sepuluh.Dengan kolam tertutup panjang 3 meter persegi dan ada lubang kecil berukuran 14 cm di tengah-tengah.

- Kolam 10 dengan panjang 15 m dan lebar 5 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 10 ini sebagai tempat atau wadah air lindi 10 limpahan dari kolam 9 dengan tinggi air lindi mencapai 240 cm,  tinggi lumpur 160 cm.

- Kolam 11 dengan panjang 15 m dan lebar 5 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 11 ini sebagai tempat atau wadah air lindi  ke 11 limpahan dari kolam X (sepuluh) dengan tinggi air lindi mencapai 240 cm air lindi, tinggi lumpur 160 cm.

- Kolam 12 dengan panjang 15 m dan lebar 6 m dan kedalaman mencapai 6 m. Kolam 12 ini sebagai tempat atau wadah air lindi ke 12 limpahan dari kolam 11 dengan tinggi air lindi mencapai 250 cm. Tinggi lumpur 150 cm.

- Kolam 13 dengan panjang 5 m dan lebar 5 m dan kedalaman mencapai 3 m. Kolam 13 ini sebagai tempat atau wadah yang isinya hanya ada tanah atau lumpur kering.

Geotekstil (sekeliling TPAS)

PIPA ukuran ϴ 15 cm

Instalasi Per Pipa an

Gambar 2.  Instalasi existing

Instalasi Hasil Evaluasi

Instalasi hasil dibuat dengan menambahkan perpipaan sampai ke permukaan dan geotektil di sekeliling landfil. Ini adalah upaya agar air lindi masuk ke instalasi yang sudah di rencanakan dan tidak tumpah ke tanah atau ke perkebunan masyarakat sekitar landfil. Selain itu pembenahan siring pasang yang sudah ada sehingga air lindi mengalir ditempat seharusnya. Detail instalasi dari perpipaan landfil hingga sampai ke perkolamam air lindi yang digunakan adalah luas landfil 100 m x 100 m dan ukuran pipa dalam landfil yang di gunakaan ϴ 15 cm. Ukuran pipa yang di gunakan untuk mengalirkan air lindi dari landfil ke perkolaman adalah ϴ 30 cm. Landfil di batasi dengan pemakaian dinding geotekstil agar mencegah terjadinya resapan air lindi meluas ke sekitaran landfil. Pintu air lindi di biarkan terbuka, dan tidak ada lagi pengaturan buka tutup pintu air lindi. Instalasi hasil dapat dilihat pada Gambar 3.

Geotekstil (sekeliling TPAS)

PIPA ukuran ϴ 15 cm

Instalasi Per Pipa an

Gambar.3 Instalasi Hasil Evaluasi

Sistem Perpipaan Air Lindi

Sistem perpipaan air lindi di dalam landfil terdiri dari pipa primer dan pipa sekunder yang di lubangi dengan diameter 2 cm. Pipa primer berdiameter 30 cm dan pipa sekunder berdiameter 15 cm yang di rancang atau disambungkan satu sama lain dan di bungkus oleh drum berbahan plastik yang di lubangi dengan diameter 2 cm. Pipa sekunder yang tersambung ke pipa primer hingga tersambung ke kolam penampungan.  Geotekstil adalah alat yang berpungsi sebagai dinding pembatas antara landfil dan lahan sekitar agar air lindi tidak meresap ketanah sekitar ladfil. Geotekstil di pasang disekeliling area landfil untuk memastikan air lindi tidak menjalar ke lahan masyarakat sekitar area landfil. Perpipaan air lindi dan pengaturan kolam air lindi dapat dilihat pada Gambar 5.

Perhitungan Debit Air Lindi

Perhitungan debit air lindi di kolam 1 sebagai penerima pertama aliran air lindi dengan panjang 5 m dan lebar 4 m dan kedalaman 3 m. Di kolam satu banyak koral pasir dan lumpur serta sampah-sampah yang lebih kecil dari lubang penyaringan dengan ukuran tinggi 210 cm endapan lumpur dan 10 cm air lindi. Debit Aliran  air lindi maksimum terdapat di kolam 12 yaitu 40  liter selama 20 menit, debit air yang mengalir dari landfil ke kolam 12  tersebut adalah 66,67 m3/detik.

Diketahui :

Volume (A)	= 40 liter   = 40.000 m3

Waktu	 (t)	= 20 menit  = 600 detik

Penyelesaian

Q  =  V/t

Q  =  40.000 / 600   = 66,67 m3/detik

Kolam 12 memiliki ukuran panjang 15 m, lebar 6 m, kedalaman 6 m. Kolam ke 12 ini adalah kolam terakhir yang di aliri air lindi dan penampungan terbesar di antara kolam yang lain. Tinggi lumpur mencapai 150 cm, tinggi air lindi 250 cm. Air lindi yang dihasilkan di kolam 12 merupakan  aliran dari kolam 11 dengan menggunakan 3 buah pipa, diantaranya berada di sisi kiri di tengah dan di sisi kanan. Air lindi mengalir melalui drainase yang di rancang seperti air terjun natural sehingga tidak menggunakan perpipaan lagi.

Geotekstil (sekeliling TPAS)

PIPA UK ϴ 15 cm

Instalasi Per Pipa an

Pengatur arus air lindi (pintu air)

kolam 3         kolam 2       kolam  1  	 4 m

Kolam 4     kolam 5         			4 m

Kolam6       kolam 7                   	           4 m

Kolam 8       kolam 9			 4 m

Pengatur arus air lindi (pintu air)	                           0,14 m	 4 m

Kolam10   5 m

Kolam11                    	5 m

2 m

Kolam 13

6 m      5 m

7,5 m                   7,5 m5 m

5 m     5 m           5m    5 m

0,3 m6,75 m0,3m6,75 m   0,3 m  4m

Gambar 5.  Sistem perpipaan dan kolam penampungan air lindi

Perhitungan Debit Air Lindi

Perhitungan debit air lindi di kolam 1 sebagai penerima pertama aliran air lindi dengan panjang 5 m dan lebar 4 m dan kedalaman 3 m. Di kolam satu banyak koral pasir dan lumpur serta sampah-sampah yang lebih kecil dari lubang penyaringan dengan ukuran tinggi 210 cm endapan lumpur dan 10 cm air lindi. Debit Aliran  air lindi maksimum terdapat di kolam 12 yaitu 40  liter selama 20 menit, debit air yang mengalir dari landfil ke kolam 12  tersebut adalah 66,67 m3/detik.

Diketahui :

Volume (A)	= 40 liter   = 40.000 m3

Waktu	 (t)	= 20 menit  = 600 detik

Penyelesaian

Q  =  V/t

Q  =  40.000 / 600   = 66,67 m3/detik

Kolam 12 memiliki ukuran panjang 15 m, lebar 6 m, kedalaman 6 m. Kolam ke 12 ini adalah kolam terakhir yang di aliri air lindi dan penampungan terbesar di antara kolam yang lain. Tinggi lumpur mencapai 150 cm, tinggi air lindi 250 cm. Air lindi yang dihasilkan di kolam 12 merupakan  aliran dari kolam 11 dengan menggunakan 3 buah pipa, diantaranya berada di sisi kiri di tengah dan di sisi kanan. Air lindi mengalir melalui drainase yang di rancang seperti air terjun natural sehingga tidak menggunakan perpipaan lagi.

Instalasi Aliran Air Lindi

Proses bekerjanya instalasi aliran air lindi  ini adalah bermula dari air hujan yang membilas tumpukan sampah yang secara alami mengalami permentasi dan pembusukan yang kemudian air lindi tersebut masuk ke saluran perpipaan. Dari saluran perpipaaan sekunder mengalir ke perpipaan primer, dimana saluran ini lebih besar dari saluran sekunder yang menghubungkan dari seluruh pipa sekunder ke perkolaman. Bentuk di dalam landfil dirancang sedemikian rupa agar air lindi bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Di buat seperti segitiga terbalik sehingga air lindi bisa mengalir dan mudah meresap. Di dalam landfil juga di pasang geotektil dan plastik hingga bangunan beton, di bangun agar air lindi tidak meresap keluar landfill sehingga air lindi bisa meresap dan mengalir ke saluran perpipaan hingga ke perkolaman.

Keunggulan Instalasi Perpipaan

Pipa yang sudah di rancang dari perencanaan awal sangat bagus, hal ini untuk  memudahkan air lindi mengalir dan meresap dan diarahkan untuk mengalirkannya ke perpipaan hingga ke perkolaman.

Kelemahan Instalasi Perpipaan

Kelemahan instalasi perpipaan adalah kondisi pipa yang terbuat dari bahan plastik yang tidak bisa menahan panas dengan panas tertentu.  Jika pipa mengalami pemanasan maka pipa akan meleleh dengan panas tertentu. Jika dalam keadaan dingin maka akan mengalami pelicinan. Pipa akan mengalami timbal sehingga pipa akan rusak dengan berjalan nya waktu atau pipa mudah patah dan pecah apa lagi ketika alat berat yang  di gunakan untuk bekerja merapihkan, meratakan, atau menyusun sampah dan menimbun sampah. Ketika pipanya patah atau pecah di akibatkan tersenggol alat berat tersebut maka pipa harus cepat di sambung atau di ganti yang baru.

KESIMPULAN

Kondisi sampah dan air lindi di Tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Simpang Kandis Kabupaten Ogan Komering sudah melebihi dinding geotekstil. Pipa yang di rancang untuk kepermukaan tidak semuanya muncul di permukaan. Penimbunan tanah, waktu dan tinggi atau volume sampahnya tidak sesuai dengan yang di rencanakan sesuai SOP yang sudah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiandy, D. 2003. Pengelolaan Leachate Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tompogunung, Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU. 2019.

Einstein A. 2019. Studi Operasional Pengelolaan Limbah Cair Lindi (Leachet) pada TPA Control Landfill Koya Koso. Jurnal Dinamis Volume 1 No 12. Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.

Pichtel, J. 2005. Waste, Its Origin, Its Destination. Amerika Serikat: CRC Press

Saleh, S, Purnomo,H. 2014. Analisis Efektifitas Instalasi Pengolahan Limbah Lindi di TPA Supit Urang Kota Malang. Jurnal Teknik Pengairan. Volume 5 No 1. Universitas Muhammadiyah Malang.

# Text boxes

100 m

100 m

ϴ  30 cm

100 m

100 m

100 m

ϴ  30 cm

100 m

100 m

100 m

ϴ  30 cm

100 m

Kolam 12

100 m