POTENSI ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) NIAGARA

DESA RANTAU NIPIS KECAMATAN BANDING AGUNG

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Lindawati1, Enda Kartika Sari2*, Yuli Ermawati3

123Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Baturaja

*Corresponding Author , email: endaunbara@gmail.com

ABSTRAK

Di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan terdapat aliran sungai yang memiliki potensi ketersediaan air yang cukup untuk sepanjang tahun, debit sungai yang dapat diandalkan, dan memiliki kontur yang sesuai dan telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dinamakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Niagara.  Namun, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Niagara Desa Rantau Nipis ini sering mengalami penurunan daya listrik. Untuk itu perlu  dilakukan analisis potensi energi dan waktu operasi efektif pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Niagara Rantau Nipis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar debit air sungai pada PLTMH Niagara Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dan mengetahui besar potensi sungai yang bisa dikembangkan untuk PLTMH Niagara Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. Metode yang dilakukan adalah metode survey dan pengamatan langsung di lapangan. Metode pengolahan dan analisis data  untuk menghitung debit andalan dengan menggunakan metode Slove Area. Setelah didapat nilai debit andalan sungai dan debit terukur sungai, dilakukan perhitungan debit yang melalui pipa pesat yang digunakan untuk membangkitkan daya listrik. Debit pipa yang didapat digunakan untuk menghitung daya terbangkit  PLTMH Niagara. Dari hasil penelitian ini didapatkan data perhitungan debit air sungai sebesar 16,43 m3/detik. Jumlah kebutuhan energi listrik yang di butuhkan oleh PLTMH yang harus dikeluarkan selama 3 hari yaitu 1.916,0666 watt yang ada pada Kecamatan Banding Agung dan Mekakau Ilir.

Kata Kunci : Potensi, Debit Sungai, Pembangikit Listrik Mikro Hidro

ABSTRACT

In Rantau Nipis Village, Banding Agung District, South OKU Regency, there is a river flow that has the potential for sufficient water availability throughout the year, reliable river discharge, and has appropriate contours and has been used for a Micro-hydro Power Plant called the Niagara Micro-Hydro Power Plant. However, the Niagara Microhydro Power Plant in Rantau Nipis Village often experiences a decrease in electrical power. For this reason, it is necessary to analyze the energy potential and effective operating time of the Niagara Rantau Nipis Microhydro Power Plant system. The purpose of this study was to determine the amount of river water discharge at PLTMH Niagara, Rantau Nipis Village, Banding Agung District, South OKU Regency and to find out the potential of the river that could be developed for PLTMH Niagara, Rantau Nipis Village, Banding Agung District, South OKU Regency. The method used is survey method and direct observation in the field. Data processing and analysis methods to calculate reliable discharge using the Slove Area method. After obtaining the mainstay discharge value of the river and the measured discharge of the river, a calculation of the discharge through the rapid pipe is carried out which is used to generate electrical power. The pipe discharge obtained is used to calculate the power generated by the Niagara PLTMH. From the results of this study, data obtained from the calculation of river water discharge of 16.43 m3/second. The amount of electrical energy needed by the PLTMH that must be issued for 3 days is 1,916.0666 watts in the Districts of Banding Agung and Mekakau Ilir.

Keywords: Potential, River Discharge, Micro Hydro Power Generation

.PENDAHULUAN

Sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di bumi. Baik manusia, hewan dan tumbuhan, semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sungai mengalir dari hulu ke hilir bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.  Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai-sungai besar maupun kecil yang terdapat di berbagai daerah. Hal ini merupakan peluang yang bagus untuk mengembangkan energi listrik di daerah khususnya daerah yang belum terjangkau energi listrik.

Kebutuhan utama dalam kehidupan manusia adalah energi. Semakin besar energi dibutuhkan maka semakin maju suatu negara. Migas adalah sumber pengadaan energi saat ini yang jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis (Doda, N dan Mohammad, H, 2018). Guna mengatasi permasalahan sumber energi yang semakin menipis perlu dilakukan pengembangan energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala mikro atau mikrohidro (Pranoto, B dkk, 2017). Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa beriklim tropis dianugerahi banyak  energi terbarukan dengan potensi mencapai 441,7 GW (Wardani, 2017). Potensi tenaga air yang diperuntukkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan potensi sebesar 11 persen yang tersebar di seluruh Indonesia ( Dewan Energi Nasional, 2016)

Solusi alternatif dalam memanfaatkan energi terbarukan yang dapat dioptimalkan penggunaannya seperti di pedesaan dan pegunungan yang belum mendapatkan  akses jaringan tenaga listrik PLN dengan menggunakan energi listrik tenaga air. (Bawan EK, dkk, 2021). Prinsip kerja PLTMH adalah air yang jatuh (debit) meter perdetik dan beda ketinggian yang  mengalir melewati pipa, dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik. (Wrahatnolo, T dkk, 2021).

Pembangkit listrik  tenaga air pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakan generator dan generator menghasilkan listrik.

Pembangkit listrik mikro hidro mengacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 200 kW.  Banyak daerah pedesaan  di Indonesia yang yang dekat dengan aliran sungai sangat cocok untuk membuat pembangkit listrik pada skala dibawah 100kW tersebut. Pemanfaatan potensi listrik mikro hidro di suatu daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengantisipasi kenaikan biaya energi atau kesulitan jangkauan jaringan listik di daerah tersebut.

Mikrohidro atau yang disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air.  Biasanya Mikrohidro dibangun berdasarkan kenyataan bahwa adanya air yang mengalir di suatu daerah dengan kapasitas dan ketinggian yang memadai (Anonim, 2008). Istilah kapasitas mengacu kepada jumlah volume aliran air persatuan waktu (flow capacity) sedangan beda ketinggian daerah aliran sampai ke instalasi dikenal dengan istilah head. Mikrohidro juga dikenal sebagai white resources dengan terjemahan bebas bisa dikatakan "energi putih". Dikatakan demikian karena instalasi pembangkit listrik seperti ini menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh alam dan ramah lingkungan . (Parabelem, 2011)

Di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan terdapat aliran sungai yang memiliki potensi ketersediaan air yang cukup untuk sepanjang tahun, debit sungai yang dapat diandalkan, dan memiliki kontur yang sesuai dan telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dinamakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Niagara.  Namun, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Niagara Desa Rantau Nipis ini sering mengalami penurunan daya listrik. Untuk itu perlu  dilakukan analisis potensi energi dan waktu operasi efektif pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Niagara Rantau Nipis. Rumusan masalah yang ingin di bahas dalam penelitian ini adalah berapa besar debit air sungai pada PLTMH Niagara Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan  dan berapa besar potensi sungai yang bisa dikembangkan untuk PLTMH Niagara Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar debit air sungai pada PLTMH Niagara Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dan mengetahui besar potensi sungai yang bisa dikembangkan untuk PLTMH Niagara Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Sungai Rantau Nipis, Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Data yang diperlukan terdiri dari  data primer dan sekunder. Data primer yang dipakai untuk mendukung penelitian ini antara lain data debit Sungai Rantau Nipis pada titik bangunan PLTMH, data kecepatan aliran pada sungai hulu, hilir,tengah, di Sungai Rantau Nipis dan data tinggi muka air. Data sekunder yang dipakai untuk mendukung penelitian ini antara lain data perencanaan potensi PLTMH Niagara, peta Sungai Rantau Nipis, data kemiringan lereng, data Tata guna lahan dan data curah hujan. Metode pengolahan dan analisis data  untuk menghitung debit andalan dengan menggunakan metode Slove Area sebagai berikut:

Q = A.V

V =   P/Xr

A =Xr . br

Keterangan :

Q 	= 	Debit

A 	=	 Luas penampang

V 	= 	Kecepatan

Xr 	=	Waktu Tempuh Antar Titik

Br	=	Lebar Sungai Rata-rata

Dr	= 	Keadalaman Basah Rata-rata

Setelah didapat nilai debit andalan sungai dan debit terukur sungai, dilakukan perhitungan debit yang melalui pipa pesat yang digunakan untuk membangkitkan daya listrik. Debit yang melalui pipa pesat dihitung pada kondisi debit pipa rencana dan debit pipa saat terjadi penurunan daya. Debit pipa yang didapat digunakan untuk menghitung daya terbangkit PLTMH Niagara. Hasil daya terbangkit yang didapat dilakukan perbandingan sehingga didapat persentase penurunan daya yang terjadi pada PLTMH Niagara. Perhitungan potensi pembangkit listrik PLTMH menggunakan rumus sebagai berikut

Keterangan :

P = Watt

p = masa jenis air (kg/m3)

g = grapitasi (m/s2)

Q = Debit air (m3 /detik)

H = head/ketinggian air (m)

n = efisiensi turbin

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Luasan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dari segi hidrologi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbelah oleh Sungai Komering,  sungai ini merupakan sungai besar yang di aliri dua sungai yang yaitu Sungai Saka dan Sungai Selabung sungai-sungai besar tersebut masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Di Kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun dan danau, baik yang besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di Provinsi Sumatera Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau (Kec. Banding Agung) selanjutnya adalah Danau Rakihan (Kecamatan Sindang Danau), Danau Halim (Kecamatan Buay Rawan) dan Danau Asmara (Kecamatan Simpang). Di Daerah Aliran Sungai Kabupaten Oku Selatan terdapat banyak sungai untuk PLTMH Niagara ini menggunakan Sungai Selabung dimana sungai ini berasal dari aliran Danau Ranau.Daerah Aliran Sungai Kabupaten OKU Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

| No | Nama Daerah Aliran Sungai | Luas (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sungai Saka | 6000 |
| 2 | Sungai Gilas | 1200 |
| 3 | Sungai Selulu | 3500 |
| 4 | Sungai Magama | 2200 |
| 5 | Sungai Pilamasin | 1500 |
| 6 | Sungai Giham | 3000 |
| 7 | Sungai Tahmi | 2000 |
| 8 | Sungai Seliam | 9000 |
| 9 | Sungai Furu | 1500 |
| 10 | Sungai Imus | 4000 |
| 11 | Sungai Buyuk | 2500 |
| 12 | Sunagi Telema | 3000 |
| 13 | Sungai Keruh | 2000 |
| 14 | Sungai Selabung | 4400 |
| 15 | Sungai Ruos | 2600 |
| 16 | Sungai Ngepah | 1000 |
| 17 | Sungai Mekakau | 4000 |
| 18 | Sungai Beangtai | 1500 |
| 19 | Sungai Kemu | 3500 |
| 20 | Sungai Singau | 2300 |
| 21 | Sungai Kisam | 5000 |
| 22 | Sungai Luas Putih | 1500 |
| 23 | Sungai Luas Besar | 2000 |
| 24 | Sungai Are | 3000 |
| 25 | Sungai Asaham | 1500 |
| 26 | Sungai Meleki | 2000 |
| 27 | Sungai Singalaga | 1000 |
| 28 | Sunagi Limping | 1000 |
| 29 | Sungai Keni | 2000 |

Sumber :PT. Nusantara Indah Energindo. 2020

2. Data Tata Guna Lahan

PLTMH Niagara terletak pada area rumput, persawahan dan ladang. Lahan yang diperlukan untuk PLTMH Niagara dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Lahan Yang Dibutuhkan Untuk PLTMH Niagara

| Nama PLTMH | Panjang (m) | Lebar (m) | Luas () | Luas (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLMH Niagara |  |  |  |  |
| Bendung | 47 | 27.53 | 1.313,5 | 0.1313 |
| Intake | 100 | 9.23 | 923.15 | 0.092315 |
| Bak Penenang | 60 | 54.834 | 3290.077 | 0.032900 |
| Pipa Pesat | 50 | 15.901 | 795.0959 | 0.07909 |
| Gedung Sentral | 26 | 10.5 | 273.52 | 0.027352 |
| Jalan Akses | 135 | 5.98 | 807.454 | 0.090745 |
| Buffer Zone, dll |  |  |  | 0.3027 |
| Jumlah | 0.75 |

Sumber : PT.Nusantara Indah Energindo. 2020

3. Data Curah Hujan Lima Tahun Terakhir

Data curah hujan ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) 5 tahun terahir yang berada di kota Muaradua Kabupaten OKU Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Rata rata Curah Hujan Pada DAS Banding Agung Kabupaten OKU Selatan

| No | Bulan | Curah Hujan (MM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | Januari | 290 | 324,0 | 78 | 88,0 | 193,0 |
| 2 | Februari | 235 | 294,0 | 186 | 192,0 | 243,0 |
| 3 | Maret | 248 | 556,0 | 174 | 144,0 | 114,0 |
| 4 | April | 192 | 429,0 | 239 | 148,0 | 126,0 |
| 5 | Mei | 124 | 288,0 | 227 | 96,0 | 86 |
| 6 | Juni | 151 | 262,0 | 36 | 101,0 | 236,0 |
| 7 | Juli | 77 | 210,0 | 18 | 25,0 | 124,0 |
| 8 | Agustus | 22 | - | 92 | 39,0 | 27,0 |
| 9 | September | 10 | 290,0 | 150 | 10,0 | 81,0 |
| 10 | Oktober | 0 | 440,0 | 70 | 24,0 | 0,0 |
| 11 | November | 182 | 623,0 | - | 47,0 | 72,0 |
| 12 | Desember | 522 | 253,0 | 118 | 51,0 | 309,0 |
| Jumlah | 2.053 | 3.969 | 1.388 | 965 | 1.611 |
| Rata-rata | 171,0 | 330,75 | 115,6 | 80,4 | 134,25 |

Sumber : Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang.2020.

4. Kondisi Kelistrikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Prasarana Jaringan Listrik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera selatan masih ada desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten OKU Selatan, 2 (dua) Kecamatan yang desanya sudah berlistrik, sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya belum memiliki listrik.

Dari data tersebut tercatat ada 36 (tiga puluh enam) desa yang belum berlistrik yaitu : 7 (tujuh) desa di Kecamatan Muaradua, 5 (lima) desa di Kecamatan Buay Pemacah, dan Buay Sandang Aji, 1 (satu) desa di Kecamatan Buay Runjung, Kisam Tinggi dan Mekakau Ilir, 7 (tujuh) desa di Kecamatan Muaradua Kisam dan 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Pulau Beringin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di kabupaten ini masih dibutuhkan tambahan daya listrik untuk desa-desa tersebut di atas. Perkiraan kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga di Kabupaten OKUS dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkiraan Kebutuhan Energi Listrik Rumah Tangga di Kab. OKUS

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Rumah (Unit) | Kebutuhan Energi Listrik (Watt) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banding Agung | 72830 | 16.705 | 19.209,000 |  |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 10.023 | 9020,700 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 5.011 | 6514,300 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 1.670 | 3674,000 |
| 2 | Mekakau Ilir | 22096 | 5.524 | 6.351,100 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 3.314 | 2982,600 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 1.657 | 2154,100 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 552 | 1214,400 |
|  | Jumlah | 94926 | 22.229 | 25.560,1 |
| 3 | Pulau Beringin | 52942 | 11.509 | 13.235,600 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 6.905 | 6214,500 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 3.453 | 4488,900 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 1.151 | 2532,200 |
| 4 | Muara Dua Kisam | 32704 | 7.787 | 8955,400 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 4.672 | 4204,800 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 2.336 | 3036,800 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 779 | 1713,800 |
| 5 | Kisam Tinggi | 21428 | 5.791 | 6659,400 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 3.475 | 3127,500 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 1.737 | 2258,100 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 579 | 1273,800 |
| 6 | Muara Dua | 61118 | 13.286 | 15280,400 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 7.972 | 7174,800 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 3.986 | 5181,800 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 1.329 | 2923,800 |
| 7 | Buay Sandang Aji | 32576 | 7.763 | 8928,700 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 4.654 | 4188,600 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 2.333 | 3032,900 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 776 | 1707,200 |
| 8 | Buay Runjung | 31891 | 7.778 | 8944,800 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 4.667 | 4200,300 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 2.333 | 3032,900 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 778 | 1711,600 |
| 9 | Simpang | 33369 | 8.139 | 9360,100 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 4.883 | 4394,700 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 2.442 | 3174,600 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 814 | 1.790,80 |
| 10 | Buay Pemacah | 42023 | 12.360 | 14.214,00 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 7.416 | 6674,400 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 3.709 | 4820,400 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 1.236 | 2719,200 |
|  | Kabupaten | 401976 | 96642 | 111139,800 |
|  | Rumah Tipe Kecil |  | 57.981 | 52182,900 |
|  | Rumah Tipe Sedang |  | 28.997 | 37.696,100 |
|  | Rumah Tipe Besar |  | 9.664 | 21.260,80 |
|  | Penerangan Jalan (2%) |  |  | 2.222,80 |
|  | Cadangan (5%) |  |  | 5.556,990 |
|  | Total Kebutuhan |  |  | 118.919,59 |

Sumber : PT. Nusantara Indah Energindo. 2020

5. Analisa perhitungan potensi pembangkit listrik tenaga mikro hidro

5.1.1 Perhitungan Kecepatan Aliran (V)

Pengukuran perhitungan kecepatan aliran sungai dilakukan selama 3 hari dengan cara melemparkan bola pelampung ke setiap titik dengan menggunakan stopwat sehingga disetiap titik didapat kan hasil kecepatan aliran pada waktu yang di dijalankan dengan menghidupkan waktu pada stopwatt. Kecepatan aliran pada bendung sungai dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kecepatan Aliran Pada Bendung Sungai

| Hari | Waktu | Kecepatan Aliran | Jumlah | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senin | Pagi | 45,80 detik | 105,03 detik | 243,3 |
|  | Sore | 59,23 detik |  |  |
| Selasa | Pagi | 300 detik | 653 detik |  |
|  | Sore | 353 detik |  |  |
| Rabu | Pagi | 360 detik | 700 detik |  |
|  | Sore | 340 detik |  |  |

Sumber : Pengolahan Data Primer.  2020

5.1.2 Perhitungan Luas Penampang (A)

Pengukuran perhitungan luas penampang aliran sungai pada 3 (tiga) titik atau tumpuan dengan cara mengukur memakai meteran setelah itu memulai mengukur luas penampang dari titik 1 sampai dengan 3 lalu mengukur kedalaman pada air menggunakan bambu yang panjang yang sudah di batasi memakai meteran. Perhitungan luas penampang dapat dilihta pada Tabel 6.

Tabel 6.   Perhitungan Luas Penampang

| Titik (n) | Kedalaman (m) | Lebar (m) |
| --- | --- | --- |
| I | 3 | 11 |
| II | 2 | 15 |
| III | 9 | 20 |
| Jumlah | 14 | 46 |
| Rata-rata | Xr = 4,66 | Br = 15,33 |

Sumber : Data Primer Diolah. 2020

4.1.3 Perhitungan Debit Air (Q)

Jumlah air yang mengalir dalam saluran atau sungai per unit waktu disebut dengan debit. Metode yang sering digunakan untuk menetapkan debit sungai adalah metode profil sungai (cross section)  (Marhendi, T dan Tolfin,  2019). Menentukan debit air dengan cara bola pelampunng di isi air sedikit sehingga bola stabil bola di lemparkan dari titik awal dan akhir,sehingga setiap titik didapat hasil dari  luas x kecepatan pada aliran. Perhitungan  debit didapat dari persamaan :

Q 	=   A.V

Q  	=   71,44 x 0,25

=  16,43 (m3/detik)

Prinsip kerja PLTMH adalah air yang jatuh (debit) meter perdetik dan beda ketinggian yang mengalir melewati pipa, dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik. (Wrahatnolo, T dkk, 2021). Pembangkit listrik tenaga mikro hidro merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan oleh penduduk khususnya di daerah perdesaan yang potensi airnya melimpah. potensi kelistrikanya sangat ramah lingkungan sehingga dapat mewujudkan gen energi yang bersih,sehat,dan terkontrol dengan suatu sistem.

- PLTMH Niagara ini memakai jenis turbin pelton dimana dalam penelitian dilakukan pengukuran tinggi jatuh air dengan menggunakan meteran.

- Pengukuran dilakukan dari bak penampung (ferebay) ke lokasi turbin PLTMH (turbine) dengan cara memakai meteran untuk mengukur ketinggian,

- Dalam pengukuran tinggi jatuh air didapat 14 m dengan ukuran pipa pesat yang berukuran panjang 70 meter, dari hasil penelitian debit air yang didapatkan sebesar 16,43

- Jenis turbin pleton PLTMH ini memiliki efisiensi sebesar 0,85 n

- Masa jenis air PLTMH niagara ini yaitu 1000 kg/m3 dari hasil perencanaan pada tahun 2015

Dimana Perhitungan potensi pembangkit listrik PLTMH ini sebagai berikut

Dimana :

P = Watt

P = masa jenis air (kg/m3)

g = grapitasi (m/s2)

Q = Debit air (m3 /detik)

H = head/ketinggian air (m)

n = efisiensi turbin

Jadi = p.n.g.Q.h

P = 1000 (kg/m3)

n  = 0,85

g = 9,8  (m/s2)

Q = 16,43 (m3 /detik)

H = 14 M

= 1000 x 0,85x9,8x16,43x14

=1.916,066 Watt

Jadi Daya listrik yang dihasilkan pada PLTMH Niagara selama 3 hari untuk menerangi rumah penduduk sebesar 1.916,0666 Watt.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini didapatkan data perhitungan debit air sungai sebesar 16,43 m3/detik. Jumlah kebutuhan energi listrik yang di butuhkan oleh PLTMH yang harus dikeluarkan selama 3 hari yaitu 1.916,0666 watt yang ada pada Kecamatan Banding Agung dan Mekakau Ilir

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Buku 2B Pedoman Kelayakan Sipil. Jakarta: Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi  Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bawan, EK, dkk,  2021. Analisis Potensi Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Di Manokwari Selatan. Jurnal Penelitian Saintek. Volume 26 Nomor 1. Halaman 24-34.

Dewan Energi Nasional.  2016. Outlook Energi Indonesia. Jakarta

Doda, N dan Mohammad, H.  2018. Analisis Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Bone Bolango.  Gorontalo Journal of Inrasturcture & Science Engineering. Volume 1 No 1. P=ISSN : 2615-6962.E-ISSN : 2614-4638.

Marhendi, T dan Tolfin.  2019.  Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Sungai Brukah (Kali Bening, Banjarnegara).  Techno Volume 20 Nomor 1. Hal 10-16. P-ISSN : 1410-8607, E-ISSN: 2579-9096

Pranoto, et.al.  2017. Potensi Enerfi Mikrohidro di Daerah Irigasi (Studi Kasus Di Wilayah Sungai Sekayu Opak). Jurnal Irigasi Nolume 12 No 2. Hal-77-86.

Wardani. 2017. Pertumbuhan Listrik EBT Terus Digenjot. http://ebtke.esdm.go.id/pot/2017/10/03/1972/pertumbuhan.pembangkit.listrik.ebt.terus .digenjot?lang=en, diakses tanggal 1 Maret 2021.

Wrahatnolo. T, dkk. 2021. Analisis Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Embung Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

# Text boxes

P = p . n . g . Q .h

P = p . n . g . Q .h